Newton – Verfahren zur Losung von Nullstellenproblemen

Beispiel:	f(x,y) = x3 + 2xy4 – 5/2 x²y – 5y

Aufgabenstellung : Die Funktion …. besitzt in der Nähe des Punktes P(1,1) eine relative

Minimumstelle.Verbessern Sie den Näherungswert mit Newton.

→ Ableitung bilden nach x und y

F(x,y) = 	fx	3x² + 2y4 –5xy		0

fy	8xy3 – 5x² - 5	=	0

2

→ Matrix bilden

F’(x,y) =  	fxx	fxy	=	6x –5y	8y3 – 5x

fxy	fyy		8y3 – 5x	24xy²

→ Startwerte einsetzten, wenn kein Punkt gegeben ist, dann Punkt suchen, damit f(x) und f(y) aufgehen, einsetzen in f(x) und f(y)

F(1,1)	=	3 x 1² + 2 x 14 – 5 x 1 x 1	=	0

8 x 1 x 13 – 5 x 1² - 5	=	1/2

2

→ P(1,1) in Matrix einsetzen

F’(1,1)	= 	1	3

3	24

→ F’(1,1) mit Vektor a (a,b)T multiplizieren	(Vektor besteht aus den Komponenten x(k+1)-x(k))

1	3	a	=	-	0

3	24	b			½

negative Faktor kommt aus der Umstellung der Urformel →:= f’ (x(k)) x a = - f(x(k))

a + 3b 		=	0

3a + 24b		=	- ½

beide Gleichungen zusammenrechnen, damit ein Variable verschwindet

a + 3b  	= 0

3a + 24b	= - ½	│:3

a + 3b 	= 0	│ x -1

a + 8b	= - 1/6

5b	= - 1/6

b	=  - 1/30 = y(o) 	gesucht ist aber y(0)

a	= 1/10

b = y(1) – y(0)	→ y(1) = y(0) + b

a = x(1) – x(0)	→ x(1) = x(0) + a

y(1) = -1/30 + 1 = 29/30

x(1) = 1/10 + 1  = 11/10